Главная

Контакты

Содержание >> Гайки >> Гайки специальные >> [1]

#### ГАЙКА верхнего крепления заднего ремня безопасности

| Обозначение | d, мм | D, мм | D1., мм | d1, мм | d2, мм | с, мм | H, мм | h, мм | h1, мм | b, мм | масса, гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2102-3920120 | 7/16"-20UNF-28 | 26 | 19 | 14 | 18 | 3.5 | 11.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 22.58 |

Содержание >> Гайки >> Гайки для контактной сварки >> [1]

#### ГАЙКИ для контактной сварки

| Обозначение | d, мм | d1, мм | D2, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | Н, мм | b, мм | b1, мм | а, мм | масса rp. | Номер стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/40779/00 | М4-6Н | 8-0.2 | 8.5 |  | 10 | 13-0.27 | 6 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 4.77 | 10143 |
| 1/40780/00 | М5-6Н | 8-0.2 | 8.5 |  | 10 | 13-0.27 | 6 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 4.7 | 10143 |
| 1/40987/00 | М6-6Н | 8-0.2 | 8.5 |  | 10 | 13-0.27 | 6 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 4.22 | 10143 |
| 2104-8217336 | 5/16"-18UNF-2B | 11-0.2 | 17 |  | 14 | 17-0.27 | 8.5 | 3 | 1.5 |  | 5 |  |
| 1/40995/00 | 7/16"-20UNF-2B | 13-0.2 | 13.5 |  | 16 | 19-0.33 | 10 | 3 | 1.5 | 0.5 | 14.61 | 20143 |
| 1/40988/00 | М8-6Н | 11-02 | 11.5 |  | 14 | 17-0.27 | 7 | 3 | 1.5 | 0.5 | 8.4 | 10143 |
| 1/40982/00 | М8-6Н | 11-0.2 | 11.5 | 18.16 | 13 | 16-0.27 | 7.5 | 5 | 1 | 0.3 | 8.72 | 10143 |
| 1/40989/00 | M10xl.25-6H | 13-0.2 | 13.5 |  | 16 | 19-0.33 | 8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 11.91 | 10143 |
| 2108-2904311 | M10xl.25-6H | 13.02 | 13.5 |  | 16 | 19-0.33 | 12 | 3 | 1.5 |  | 19.6 |  |
| 1/40968/00 | M12xl.25-6H | 15.5-0 | 15.5 |  | 18.5 | 22-0.33 | 10 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 20.2 | 10143 |
| 2105-2803144 | M14xl.5-6H | 17.5-0 |  | 26.75 | 20.5 | 24-0.33 | 10 | 3.5 | 1.5 |  | 22.76 |  |

Содержание >> Гайки >> Гайки шестигранные >> [1] [2]

#### ГАЙКИ шестигранные

ASTM A563

| Обозначение | d, мм | D, мм не менее | S, мм | Н, мм | класс прочности | масса гр. | Номер стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356-70818 | 1/4"-20UNC-2B | 12.827-0.432 | 11.125-0.254 | 4.9-0.38 |  | 2.7 |  |
| 356-70777 | 1/4"-20UNC-2B | 12.827-0.432 | 11.125-0.254 | 5.740-0.355 | 5 | 3.36 | ASTM A563 |
| 356-70777-02 | 1/4"-20UNC-2B | 12.827-0.432 | 11.125-0.254 | 5.740-0.355 | 5 | 3.36 | ASTM A563 |
| 356-70778 | 5/16"-18UNC-2B | 14.656-0.508 | 12 700-0.279 | 6.934-0.381 | 5 | 4.99 | ASTM A563 |
| 356-70778-02 | 5/16"-18UNC-2B | 14.656-0.508 | 12.700-0.279 | 6.934-0.381 | 5 | 4.99 | ASTM A563 |
| 356-70779 | 3/8"-16UNC-2B | 16.510-0.559 | 14.275-0.279 | 8.559-0.431 | 5 | 7.26 | ASTM A563 |
| 356-70779-02 | 3/8"-16UNC-2B | 16.510-0.559 | 14.275-0.279 | 8.559-0.431 | 5 | 7.26 | ASTM A563 |
| 356-70780 | 7/16"-14UNC-2B | 20.167-0.660 | 17.475-0.330 | 9.779-0.508 | 5 | 12.88 | ASTM A563 |
| 356-70780-02 | 7/16"-14UNC-2B | 20.167-0.660 | 17.475-0.330 | 9.779-0.508 | 5 | 12.88 | ASTM A563 |
| 356-70781 | 1/2"-13UNC-2B | 21.999-0.660 | 19.050-0.356 | 11.379 | 5 | 17.01 | ASTM A563 |
| 356-70781-02 | 1/2"-13UNC-2B | 21.999-0.660 | 19.050-0.356 | 11.379 | 5 | 17.01 | ASTM A563 |
| 356-70782 |  | 25.654-0.711 | 22.225-0.356 | 12.598 | 5 | 26.44 | ASTM A563 |
| 356-70782-02 |  | 25.654-0.711 | 22 225-0.356 | 12.598 | 5 | 26.44 | ASTM A563 |
| 356-70783 |  | 27.508-0.813 | 23.825-0.406 | 14 199 | 5 | 33.25 | ASTM A563 |
| 356-70783-02 |  | 27.508-0.813 | 23 825-0.406 | 14.199 | 5 | 33.25 | ASTM A563 |
| 356-70784 |  | 32.995-1.499 | 28.575-0.940 | 16.891 | 5 | 53.98 | ASTM A563 |
| 356-70784-02 |  | 32.995-1.499 | 28.575-0.940 | 16.891 | 5 | 53.98 | ASTM A563 |

Содержание >> Болты >> Болты крепления катушки ремней безопасности

#### БOЛT крепления инерционной катушки ремней безопасности к кронштейну

| Обозначение | класс прочности | масса гр. |
| --- | --- | --- |
| 2101-8217258 | 8.8 | 17.08 |

Содержание >> Болты >> Болты с шестигранной головкой >> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

#### БОЛТЫ с шестигранной головкой

| Обозначение | d, мм | D,мм не менее | D1, мм | L, мм | l2, мм | S, мм | Н, мм | класс прочности | масса гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101-8217258 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 15 | 16.00 |  | 17-0.27 | 4 | 8.8 | 17.08 |
| 2108-8217262 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 13 5 | 38.00 | 8 | 17-0.27 | 5-0.5 | 5.6 | 33 |
| 2108-8217256 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 12.2 | 25.00 | 4 | 17-0.27 | 5-0.5 | 8.8 | 22.8 |
| 2108-8217262-10 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 13.5 | 38.00 | 8 | 17-0.27 | 5-0.5 | 8.8 | 36 |
| 2101-8217260-10 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 12.2 | 30.00 | 4 | 17-0.27 | 5-0.5 | 8.8 | 37.6 |
| 2101-8217262-10 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 12.2 | 37.00 | 4 | 17-0 27 | 5-0.5 | 8.8 | 37.9 |

| Обозначение | d, мм | D, мм не менее | D1, мм | L, мм | L2, мм | L1, мм | S, мм | Н, мм | класс прочности | масса гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101-8217260-10 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 12.2 | 30.00 | 4 | 5 | 17-0.27 | 5-0.5 | 8.8 | 37.6 |
| 2101-8217262-10 | 7/16"-20UNF-2A | 18.9 | 12.2 | 37.00 | 4 | 5 | 17-0.27 | 5-0.5 | 8.8 | 37.9 |